## Slide 1: Laboratório de Hardware
CIRCUITOS INTEGRADOS
Professor: Walter Matheos

## Slide 2: Circuitos integrados

## Slide 3: Introdução
Circuitos Integrados
Circuito 7448
Circuito 7404
Circuito 74147

## Slide 4: Circuitos Integrados
Um circuito integrado (CI), também conhecido como chip ou microchip, é um componente eletrônico que miniaturiza e integra diversos componentes, como transistores, resistores e capacitores, em uma única peça de material semicondutor, geralmente silício. Esses componentes são interconectados para realizar funções específicas, como amplificação, oscilação e processamento de sinais.

## Slide 5: Circuitos Integrados
Os circuitos integrados são fundamentais na tecnologia moderna e são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos como computadores, smartphones, eletrodomésticos e sistemas de automóveis, permitindo a miniaturização e aumentando a eficiência e confiabilidade dos dispositivos. Eles podem ser classificados em:
CIs Analógicos: Processam sinais contínuos, como amplificadores.
CIs Digitais: Trabalham com sinais discretos (0s e 1s), como processadores e memórias.
CIs Mistos: Combinação de funções analógicas e digitais, como conversores analógico-digitais (ADCs).
A miniaturização dos componentes permite maior eficiência, menor custo e redução de tamanho em relação aos circuitos formados por componentes discretos.

## Slide 6: Circuito 7448
O circuito integrado 7448 é um decodificador BCD (Binary-Coded Decimal) para display de sete segmentos da família TTL (Transistor-Transistor Logic). Ele converte um código BCD de 4 bits em sinais que controlam os segmentos de um display de sete segmentos, exibindo números de 0 a 9.
Características Principais:
Função: Converte códigos binários BCD em sinais para displays de sete segmentos.
Entradas: Recebe um valor BCD de 4 bits.
Saídas: Controla os segmentos do display (a, b, c, d, e, f, g).
Aplicações:
Indicadores Numéricos: Utilizado em relógios digitais, contadores, voltímetros e termômetros digitais.
Interfaces: Conecta circuitos digitais a displays de sete segmentos.

## Slide 7: Circuito 74147
O circuito integrado 74147 é um decodificador de prioridade decimal para BCD (Binary-Coded Decimal) da família TTL (Transistor-Transistor Logic). Este CI de 16 pinos converte entradas decimais em saídas BCD, atribuindo prioridade ao número de maior valor quando múltiplas entradas estão ativas.
Características principais:
Entradas decimais: 10 linhas (0-9).
Saídas BCD: 4 linhas (0000-1001).
Prioridade de entrada: A entrada com o maior número tem prioridade se múltiplas entradas forem ativadas.
Aplicações:
Codificação decimal para BCD: Utilizado em sistemas digitais para converter números decimais em código BCD.
Interfaces: Ideal para interfacear dispositivos com entradas decimais e circuitos digitais.
Sistemas de contagem: Converte entradas manuais ou de sensores em formato BCD para processamento digital.

## Slide 8: Circuito 7404
O circuito integrado 7404 é um dispositivo da família TTL (Transistor-Transistor Logic), conhecido como um inversor hexagonal, que contém seis portas lógicas NOT (inversoras).
Características principais:
Função: Cada porta inverte o sinal de entrada: se a entrada for um nível lógico alto (1), a saída será um nível lógico baixo (0) e vice-versa.
Aplicações: Utilizado em uma variedade de circuitos digitais para realizar funções de inversão lógica, limpeza de sinais e como osciladores.
Aplicações principais:
Inversão de sinais lógicos: Complementadores, inversores de polaridade.
Osciladores e circuitos de clock: Geração de sinais periódicos.
Interfaces entre dispositivos: Ajuste de polaridades de sinais.
Circuitos combinacionais e sequenciais: Parte essencial de muitos circuitos digitais.